## Slide 1
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
PDS
Computer Vision
@ P. Siagian
Sistem Komunikasi
github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR

## Slide 2: 1st Commercial Radio Station
  KDKA in Pennsylvania
  November 2, 1920
  Narrow-casting
  Broadcasting
  Henry Davis read the presidential election results

## Slide 3: The FCC Regulates Radio
  The Federal Communication Commission (FCC) was needed to regulate the frequencies and power of radio stations
  Radio stations have call signs
    In the U.S., station call sign letters start with K west of the Mississippi River and with W to the east of the Mississippi River
    There are exceptions to this rule
http://www.fcc.gov/logos

## Slide 4: FCC Licensing
  Radio stations must have an FCC license to operate
    Commercial
    Non-commercial
  DJs must also have permits
    Restricted Radiotelephone Operator Permit

## Slide 5: AM Radio
  The first radio stations were AM (amplitude modulation)
  “The Golden Age of Radio”
  Characteristics of AM radio
    Lower audio quality
    Frequency range: 531–1611 kHz
    Longer range (especially at night)
    Increase of interference in large cities
    Clearer signals in mountain regions

## Slide 6: FM Radio
  FM (frequency modulation)
  Characteristics of FM radio
    Higher audio quality
    Frequency range: 87.5–108 MHz
    Shorter range (based on power of radio station transmitter)
    Less interference in large cities
    Poor signal in mountain regions

## Slide 7: Early Radio Broadcasts
  First electronic mass entertainment medium
  Besides news and weather, radio shows are included:
    Radio serials, quiz shows, commercially sponsored variety hours and children’s shows
  Can you name some memorable or pivotal radio broadcasts from this era?

## Slide 8: Radio vs. Television
  With the advent of television, radio ceased to be the main form of family entertainment
  Radio stations settled into a select group of formats:
    News
    Talk/sports
    Music

## Slide 9: Everybody wants to be a DJ
  The DJ (on air talent) is the voice of the radio station
  Other jobs at a station include:
    Station Manager
    Program Manager
      Hot Clocks, programming selections
    Producer
      Legal IDs, Station IDs, Drop-ins, PSAs
    Engineer
    Advertising & Sales

## Slide 10: Radio Stations Today
  HD Radio (digital signal embedded on the frequency of the radio station)
  Internet Radio
    Podcasts
    Internet only radio stations
    Satellite Radio
    Radio on Cell Phones

## Slide 11
Outlines
Pengertian Telekomunikasi
Apakah sistem komunikasi?
Teknik Komunikasi
Perkembangan dunia telekomunikasi

## Slide 12: Pengertian Telekomunikasi
Tele : Jauh
Komunikasi: penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya.
Telekomunikasi: penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya yang berjarak jauh.

## Slide 13
Sehingga definisi sesungguhnya dari telekomunikasi adalah :
Telekomunikasi: penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya dengan mempergunakan bantuan peralatan khusus.

## Slide 14
Didalam telekomunikasi, Sistem Komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim (transmitter) di satu titik ke penerima (receiver) di titik lainnya.
Informasi yang disampaikan bisa berupa:
  Suara
  Data
  Gambar
  Video
  Multimedia

## Slide 15: Blok Diagram Sistem Komunikasi
Input
Tranducer
Transmitter
Channel
Receiver
Output
Tranducer
Input
Message
Message
signal
Transmitted
Signal
Received
Signal
Output
Signal
Output
Message
Carrier
Tambahan Noise, Interferensi dan gangguan lainnya
Proses :
Modulation
Multiplexing
Analog
Digital
Speech,
Music
Pressure etc.
Proses :
Demultiplexing
Demodulation
loudspeaker
microphone

## Slide 16: Analog dan Digital
Analog
  Berubah secara kontinyu
  Bandwidth
    suara (speech): 100Hz sd 7kHz
    telepon: 300Hz sd 3400Hz
    video: 4MHz
Digital
  merepresentasikan dua kondisi yaitu “0” atau “1” (binary)
0
1
t
t

## Slide 17: Teknik Komunikasi
Media Transmisi
Modulasi
Transmisi Data
Multiplexing

## Slide 18: Media Transmisi
Media transmisi dapat dibagi 2, yaitu:
  Media transmisi guided, dengan menggunakan kabel/ wave quide
    Twisted Pair seperti Kabel telepon
    Coaxial
    Serat Optik ( fibre optic)
  Free Space, Udara atau gelombang radio
Sifat media transmisi:
  Noise
  Redaman
  Distorsi non linier

## Slide 19: Media transmisi
Sepasang kawat (twisted pair) tembaga dengan masing-masing pasangan membelit satu sama lain. Dengan membelit pasangan, hal itu akan meningkatkan mutu sinyal. Terdapat dua jenis media ini, yaitu:
    UTP—Unshielded Twisted Pair
    STP—Shielded Twisted Pair
Kabel koaksial: sering digunakan sebagai kabel pengantar gelombang analog pada TV.
Kabel serat optic: merupakan media yang memiliki kemampuan transfer data melebihi media twisted pair dan koaksial. Media transmisi yang digunakan adalah cahaya.
Free space: gelombang elektromagnetik dan gelombang radio

## Slide 20: Modulasi
Modulasi adalah proses mixing sinyal yang akan dikirim dengan gelombang pembawa(carrier), sehingga memungkinkan/menyesuaikan sinyal tsb untuk ditransmisikan sesuai dengan karakteristik communication channel.
Sinyal informasi
Modulasi
Sinyal termodulasi
Carrier / gelombang pembawa

## Slide 21: Modulasi
Tujuan Modulasi:
  Untuk memperoleh pemancaran yang efisien
  Memenuhi alokasi frekuensi
  Untuk keperluan multiplexing
  Mengatasi masalah hardware
  Mengurangi derau dan interferensi

## Slide 22: Tujuan modulasi - 1
1. Modulasi untuk efisiensi transmisi
Efisiensi  tergantung pada frekuensi sinyal
efisien Line-of-Sight propagasi radio membutuhkan antena dengan dimensi fisik 1/10 dari panjang gelombang sinyal (signal wavelength).
contoh : transmisi sinyal audio 100 Hz yang tdk dimodulasi membutuhkan antenna sepanjang 300 km, dan apabila sinyal dimodulasi pada gel carrier 100 MHz membutuhkan panjang antena sekitar 1 m.
  panjang gelombang (m)
f  frekuensi (Hz)
c  cepat rambat gelombang (m/s)

## Slide 23: Tujuan modulasi - 2
2. Modulasi untuk penunjukkan/alokasi frekuensi
Masing-masing stasiun radio/TV mempunyai alokasi frekuensi yang telah ditentukan oleh suatu badan/regulator yang mengatur alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi juga menggunakan filtering. Frekuensi Radio dialokasikan sesuai dengan perjanjian dunia (WRC / world radio conference dibawah ITU / international telecommunication Union, utk Indonesia  dept. postel)
3. Multiplexing
penggabungan beberapa sinyal yang dilewatkan dalam satu kanal jika frek. Pembawa (carrier) berlainan (frequency division multiplexing/FDM).
4. Modulasi juga bisa mengatasi keterbatasan hardware
Perancangan suatu sistem komunikasi memungkinkan dibatasi oleh biaya dan ketersediaan hardware, kinerja perangkat sering tergantung pada frekwensi yang terlibat. Modulasi memungkinkan perancangan sistem komunikasi menempatkan sinyal tertentu pada suatu range frekuensi untuk menghindari keterbatasan hardware.

## Slide 24: Spektrum Elektromagnetik
Above "light" frequencies used by optical communications comes ultra-violet, X-rays, and eventually cosmic rays. They're all electromagnet radiation, mathematically the same. Thank Maxwell for showing this.

## Slide 25: Tipe Modulasi Berdasarkan Sinyal Informasi
Modulasi Analog
Modulasi Digital

## Slide 26: Transmisi Data
Transmisi data dibagi menjadi dua yaitu, transmisi analog dan digital.
  Sinyal analog, adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang sambung-menyambung (kontinu), tidak ada perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran, yaitu amplitudo dan frekuensi.
  Sinyal Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1.

## Slide 27: Perbedaan antara dua tipe sinyal ini diantaranya:
Analog | Digital
Dirancang untuk suara (voice). Tidak efisien untuk data. Banyak terdapat noise dan rentan kesalahan (error). Kecepatan relative rendah. Overhead tinggi. Setiap sinyal analog dapat dikonversikan ke bentuk digital. | Dirancang untuk data dan suara. Informasi discrete-level. Overhead rendah. Setiap sinyal dapat dikonversikan ke analog.

## Slide 28: Permasalahan umum sinyal analog dan digital adalah:
Atenuasi (Attenuation): pelemahan sinyal sesuai dengan fungsi jarak. Pengembalian kualitas sinyal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan amplifier untuk sinyal analog dan repeater untuk sinyal digital.
Delay distortion terjadi ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda.
Derau/ Noise:
Noise: tambahan sinyal yang tidak diinginkan masuk dimanapun di antara pengirim dan penerima.
    Derau dibagi menjadi empat kategori:
    Derau suhu
    Derau intermodulasi
    Crosstalk
    Derau impuls

## Slide 29: 1. Attenuation (Atenuasi)
Apabila sebuah sinyal dilewatkan suatu medium seringkali mengalami berbagai perlakuan dari medium (kanal) yang dilaluinya. Ada satu mekanisme dimana sinyal yang dilewati suatu medium mengalami pelemahan energi yang selanjutnya dikenal dengan atenuasi (pelemahan/ redaman) sinyal.
Bentuk diagram blok dari sebuah operasi penurunan sinyal dapat diberikan pada gambar berikut:
Sinyal masuk
Media transmisi
Sinyal keluar

## Slide 30
Penguatan maupun penurunan sinyal seringkali dinyatakan dalam desibel , yang didefinisikan sebagai:
Contoh:
Amplified (3dB)
1
2
Artinya bahwa sinyal diperkuat dua kalinya atau sinyal diperkuat sebesar 3dB

## Slide 31: 2. Delay Distortion
Terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda.
Hal ini merupakan hal yang kritis bagi data digital yang dibentuk dari sinyal-sinyal dengan frekuensi –frekuensi yang berbeda beda sehingga menyebabkan intersymbol interference
Tidak begitu berpengaruh pada komunikasi voice tapi merugikan pada komunikasi data.

## Slide 32: 3. Noise
1. Thermal Noise,
  Disebabkan oleh agitasi termal electron dalam suatu konduktor.
  Sering dinyatakan sebagai white noise.
  Tidak dapat dilenyapkan.
  Besar thermal noise (dalam watt per 1 Hz Bandwidth)
  Dapat dinyatakan sebagai:
N=k.T.B
  Dimana: N=noise power density
K= konstanta Boltzman = 1.3803 x 10-23 j/˚K
T = Temperatur (˚K)

## Slide 33
Derau diasumsikan sebagai keleluasaan frekuensi, sehingga derau suhu dalam watt ditampilkan dalam suatu bandwith (B) Hertz dapat dinyatakan sebagai: N=k.T.B
atau dalam desibel watt
N = 10 log K + 10 log T + 10 log B
10 log 1,38 x 10 -23 J/⁰K= -228.6
Contoh:
sebuah receiver tertentu dengan derau efektif sebesar 100ºK dan Bandwidth 10 MHz, tingkat derau suhu pada output receiver adalah……

## Slide 34
2. Intermodulation noise,
  Disebabkan sinyal pada frekuensi-frekuensi yang berbeda tersebar pada medium transmisi yang sama sehingga menghasilkan sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalian dari frekuensi-frekuensi asalnya.
  Misalnya, sinyal frekuensi f1 dan f2 maka akan mengganggu sinyal dengan frekuensi f1+f2
  Hal ini timbul karena ketidak-linieran transmitter, receiver atau sistem transmisi.

## Slide 35
3. Crosstalk
  Suatu penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan.
  Dapat terjadi oleh hubungan elektrikal antara kabel yang berdekatan dan dapat pula karena energi dari gelombang mikro.
4. Impulse Noise
  Terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spike noise dengan durasi pendek dan dan amplituda yang relative tinggi
  Dihasilkan oleh kilat, kesalahan dan cacat pada sistem komunikasi
  Noise ini merupakan sumber utama kesalahan dalam komunikasi data digital dan hanya merupakan gangguan kecil bagi data analog.

## Slide 36: Sistem transmisi (menurut standar ANSI)
Simplex, sinyal ditransmisikan dalam satu arah saja. Stasiun yang satu bertindak sebagai pengirim dan yang lain sebagai penerima
Half Duplex, kedua stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali waktu dalam satu waktu.
Full Duplex, kedua stasiun dapat melakukan transmisi secara simultan, medium pembawa dalam dua arah pada waktu yang sama.

## Slide 37: End
Thx