## Slide 1
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
PDS
Computer Vision
@ P. Siagian
Sistem Komunikasi Telepon
github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR
Fixed Network PSTN (Public Service Telephone Network

## Slide 2: Pendahuluan
PSTN adalah singkatan dari Public Switched Telephone Network atau yang biasa disebut jaringan telpon tetap (dengan kabel).
PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T, dan menggunakan pengalamatan E.163/E.164 (secara umum dikenal dengan nomor telepon).

## Slide 3: Outline
Definisi dan Model Referensi
Hirarki Jaringan PSTN
Topologi Jaringan (Mesh, Star, Lokal, Long Distance, PBX)
Evolusi dan jenis Sentral
Proses Penyambungan
Pengenalan Penomoran Telepon
Pengenalan Signaling

## Slide 4: Model Referensi PSTN
ACCESS
TRANSPORT
x
x
x
Network Management
FAX
FAX
ACCESS

## Slide 5: Jaringan Kabel

## Slide 6: Konfigurasi Sistem PSTN
Sentral Telepon
Terminal
Pelanggan
MDF
HYBRID
SWTCHING

## Slide 7: Perkembangan PSTN
Jumlah sambungan PSTN Indonesia (akhir 2006) = 9 juta (tidak termasuk Fixed Wireless)
Awalnya PSTN hanya digunakan sebagai jaringan pembawa (bearer Network) untuk layanan suara dan fax. Dalam perkembangannya PSTN digunakan sebagai layanan pembawa untuk data kecepatan rendah (X.25 – 9,6 kbps) dan data narrow band (max 64 kbps).
PSTN juga diperkaya dengan adanya Supplementary Services seperti Call Waiting, Call Forwarding, Three Party dan Value Added Services (VAS) serta layanan Intelligent Network (Free Call, Premium Call, Unicall)
Evolusi PSTN = ISDN (Integrated Services Digital Network) & ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line  produk Speedy)

## Slide 8: Karateristik Utama PSTN :
Akses kanal analog : 300-3400 Khz
Hubungan sirkuit switched duplex
Band switch 64 Kbps atau analog 300-3400Khz

## Slide 9: Telepon dan Sentral Telepon
Apabila hanya ada dua pihak yang berhubungan dengan telepon :
  Hanya diperlukan satu saluran yang secara tetap menghubungkan kedua pihak (dedicated)
  Tanda pemanggilan (misalnya bel) langsung tersambung dari pemanggil ke yang dipanggil
  Percakapan langsung terjadi

## Slide 10: Telephone Set
Ada dua macam perangkat telepon:
  Rotary dialing atau pulse dialing
  Touch-tone dialing atau dual tone multi-frequency [DTMF] dialing
Rotary :
  when we dial the number 8 on rotary phone, as we release the dial, the dial mechanism returns at a fixed rate of speed, causing the switch to open and close 8 times
Touch-tone [DTMF] :
  Setiap baris dan kolom mempunyai nada tertentu. Sebagai contoh, angka 8 pada tombol DTMF, telepon menghasikan dua tone secara simultan, baris 3 menghasilkan tone [852 Hz] dan kolom 2 [1336 Hz]

## Slide 11: Dual Tone Multi-frequency
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
0
*
Baris 1 [697 Hz]
Baris 2[770 Hz]
Baris 3[852 Hz]
Baris 4[941 Hz]
Kolom 1
[1209 Hz]
Kolom 2
[1336 Hz]
Kolom 3
[1477 Hz]

## Slide 12: Telepon dan Sentral Telepon
Kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon :
  Menghubungkan dua diantara pemakai yang ingin berhubungan (switching)
  Memberikan identitas kepada tiap pemakai (numbering)
  Memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan dll (signaling)
Sentral

## Slide 13: Telepon dan Sentral Telepon
Sentral
Sentral
Sentral
Sentral
Transmisi
Terminal
Saluran
lokal
Komponen jaringan telepon terdiri dari :
Terminal
Sentral (Switching)
Transmisi/saluran/Jaringan akses

## Slide 14: Hirarki Sentral/Jaringan
Hubungan telepon dilakukan dalam lingkup lokal, regional, nasional, internasional
Dalam struktur/topologi jaringan telepon diperlukan tingkatan-tingkatan yang disebut Hirarki Sentral/Jaringan Telepon
Kelas | Fungsi
1 | Regional Center (Tertiary Center)
2 | Sectional Center (Secondary Center)
3 | Primary Center
4 | Toll Center
5 | End Office
Hirarki sentral (versi Amerika)

## Slide 15: Hirarki Jaringan PSTN Umum
Setra
Tertier
Subcriber s
Tertier
Setra
Sekunder
Primer
Lokal
Sekunder
Primer
Local
Gate way
Gate way
[ Fiber Optik, Satelit, Mikrowave ]
Transmisi

## Slide 16: Hirarki Jaringan PSTN Indonesia
Versi FTP Telkom Versi Amerika
Gate way : Sentral Class 1
Gerbang Internasional
Subscriber
STO : Sentral Lokal atau End office Class 5
Primary Center : Sentral Trunk/Tandem Class 4
Secondary Center : Sentral trunk Class 3
/ Transit Regional
Tertiary Center : Sentral Trunk Class 2
/ Transit Nasional
Network Configuration

## Slide 17: Struktur Jaringan PSTN Indonesia
Gate way
Jaringan Internasional
Jaringan Nasional
Jaringan Regional
Tertier
Sekunder
Primer
Lokal

## Slide 18: Hubungan Lokal
LE
LE
LOCAL EXCHANGE
LOCAL EXCHANGE

## Slide 19: Hubungan Interlokal (Jarak Jauh)
LE
TE
TE
LE
TRANSMISI
TRUNK EXCHANGE
LOCAL EXCHANGE
LOCAL EXCHANGE

## Slide 20: Private Branch Exchange (PBX)
LE
LE
PSTN
PBX
Regular
Phone
PBX
SALURAN
INDUK

## Slide 21
Sentral SLJJ
SentraL Tandem
Sentral Lokal
RSU
Area Layanan Lokal
Dari / Ke Sentral SLJJ lainnya
Pelanggan
Legend :

## Slide 22: Prinsip Dasar Penyambungan
Secara umum arti switching adalah melakukan proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain.
Definisi ITU : The establishing, on demand, of an individual connection from a desired inlet to desired outlet within a set of inlets and outlets for as long as required for the transfer of information (Membangun hubungan atas permintaan, secara individu, dari langganan tertentu yang memanggil kepada langganan yang dipanggil/tujuan tertentu melalui seperangkat inlets dan outlets, selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar menukar informasi oleh kedua belah pihak}

## Slide 23: Elemen-elemen Switching
Signaling
  Menerima permintaan dari pemanggil
  Mengecek status yang dipanggil (idle/sibuk)
Control
  Menentukan saluran yang harus dihubungkan
Crosspoint
  Membangun hubungan (melakukan penyambungan antara pemanggil dengan yang dipanggil)
Control
Signaling
Signaling
Crosspoint matrix

## Slide 24: Switching

## Slide 25: Fungsi dasar switching adalah :
Penyambungan (interconnection).
Pengendalian ( control ).
Deteksi adanya permintaan sambungan.
Menerima informasi.
Mengirim informasi
Mengadakan test sibuk.
Mengawasi pembicaraan

## Slide 26: Perkembangan Perangkat Switching

## Slide 27
Fungsi dan Konsep Dasar Teknik Switching
Teknik Dasar Switching (Penyambungan) :
1)
2)
3)
4)
5)
1 saluran
3 saluran
6 saluran
Rumus Umum =
n(n-1)
2
N saluran
N = jumlah pemakai
Switching
15 saluran

## Slide 28: Evolusi Teknologi Switching
Manual switching
Electromechanical switching
  Step-by-step (Strowger switch)
  Crossbar
Electronic switching
  Stored Program Control dengan digital computer

## Slide 29: Manual Switching
Fungsi switching dilakukan secara manual oleh manusia (operator)

## Slide 30: Electromechanical Switching Step-by-step (Strowger Switch)
Pembangunan hubungan pada crosspoint dilakukan oleh “step-by-step switch” yang meresponse langsung setiap “dialing pulse”
Gerakan switch terdiri dari “vertical step” dan “rotary step” secara bergantian
Setiap step mewakili urutan digit nomor telepon yang dipanggil
Karena kemampuannya yang terbatas, step-by-step switch hanya digunakan untuk sentral telepon dengan kapasitas kecil

## Slide 31: Electromechanical Switching Crossbar
Elemen control baru melakukan proses untuk membangun hubungan setelah semua digit lengkap dari nomor yang dipanggil diterima
Crosspoint berupa persilangan antara horizontal dan vertical bars dengan electromagnetic switch yang memperoleh energi listrik melalui sirkit hubungan yang yang dibangun. Apabila sirkit terbuka, crosspoint putus secara otomatis
Crossbar switch digunakan di sentral dengan kapasitas besar dan toll network

## Slide 32: Electronic Switching Stored Program Control
Pada sistem step-by-step maupun crossbar, fungsi “switching matrix” dan “control elemets” keduanya masih menggunakan komponen elektromekanik.
Sistem electronic switch menggunakan “stored program digital computer” untuk melakukan fungsi kontrol, sedangkan fungsi switching masih elektromekanik.
SUBCRIBER
MODUL
SWITCHING
MODUL
ADMINISTRATION MODUL

## Slide 33: Keuntungan penggunaan Stored Program Control
Pengadministrasian saluran dan cross-connect cukup dengan melalui tabel data pada komputer
Physical line numbers (keadaan secara fisik) yang independen dengan logical line numbers (direktori)
Kemampuan komputer untuk menyimpan data historis
Kemampuan pemrograman
Pekerjaan administrasi dan pemeliharaan sistem lebih mudah
Mampu menangani sentral dengan kapasitas lebih besar
Perubahan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
Automated record keeping, traffic statistics, automated call tracing, accounting/billing
Customized features: abbreviated dialing, call forwarding, call waiting, three-way calling, dll

## Slide 34: Contoh Diagram Sentral Digital Modern
Switch
ETC: Exchange terminal circuit
IN: Intelligent network
conference calls, call waiting, broadcasting ...
Signaling (SS7) with users and other exchanges
Traffic concentration
- Operation & maintenance support (Q.513)
- Charging - Supplementary (IN) services (as credit card call)
- Subscriber data, switch control
Control
Recorded
announcements:
faults/subscriber
services
O&M HW

## Slide 35: Numbering Plan
Main Purposes
Specifies how the national and subscriber numbers are built up
To provide every subscriber and service with a unique and simple code which allows automatic call set up
National Network
Numbering Plan
Subscribers
Services

## Slide 36: Subsidiary Purposes
Identify calling subscriber for charging
Guarantee expansion without changes in the numbering
Create long-term numbering system
Create subscriber numbering series with as few digits as possible
Create a uniform and simple method of dialing numbers for whole country
Create simple (easy to remember) number codes for specific services, which are the same throughout the country
Simplify coordination with other numbering plan

## Slide 37: Aturan Penomoran
The exchange to which a subscriber is connected must be able to distinguish between :
  local subscriber number
  area (trunk) code
  country code
Country codes are always preceded by an international prefix (e.g. 001,008 for Indosat, 007 for Telkom)
Area codes start with the trunk prefix (e.g. 022 for Bandung, 0411 for Makassar)
Special services (e.g. directory inquiries) must be obtainable by use of a simple number, recommended to begin with ‘1’

## Slide 38: Signaling/ Pensinyalan
Signaling adalah proses pertukaran informasi di antara komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi untuk membangun, memonitor dan memutuskan hubungan, serta pengontrolan operasi jaringan dan sistem yang terkait.
Fungsi-fungsi signaling :
  Memberikan dial tone (nada panggil), ringing (panggilan), nada sibuk, dll
  Mengirim nomor yang dipanggil ke sentral
  Pengiriman informasi antar sentral yang menyatakan panggilan tidak dapat dilakukan, atau percakapan sdh selesai (hubungan sdh bisa diputuskan)
  Mengirim sinyal untuk membunyikan bel panggilan
  Pengiriman informasi billing
  Pengiriman informasi untuk keperluan routing dan pemeliharaan (status perangkat atau trunk)

## Slide 39: Voice Signaling

## Slide 40
Luiz A. Da Silva, 1999

## Slide 41
Jenis Signaling
In-channel Signaling
  Sinyal untuk pengontrolan dan sinyal informasi (voice) melalui kanal yang sama
    Tidak ada fasilitas transmisi tambahan untuk signaling
  Dua macam in-channel signaling :
    In-band signaling
      Sinyal pengontrolan dan sinyal informasi menduduki band frekuensi yang sama
    Out-of-band signaling
      Sinyal pengontrolan dan sinyal informasi menduduki band frekuensi yang berbeda
Common-channel Signalling
  Semua sinyal pengontrolan dari satu kelompok trunk menggunakan kanal tersendiri yang terpisah dari sinyal informasi
signaling
signaling
signaling
A
B
A
B
Proc
Proc
signaling
In-channel signaling
Common-channel signaling

## Slide 42: Common Channel Signalling System # 7
Common Channel Signaling System No. 7 (i.e., SS7 or C7) is a global standard for telecommunications defined by the International Telecommunication Union (ITU)  ITU-T
The SS7 network and protocol are used for:
  basic call setup, management, and tear down
  wireless services such as personal communications services (PCS), wireless roaming, and mobile subscriber authentication
  local number portability (LNP)
  toll-free (800/888) and toll (900) wireline services
  enhanced call features such as call forwarding, calling party name/number display, and three-way calling
  efficient and secure worldwide telecommunications