## Slide 1
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
PDS
Computer Vision
@ P. Siagian
github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR
Komunikasi Data &&& Jaringan Komputer
Network Communication
Transmisi Data
Pengkodean Data
Teknik Komunikasi Data Digital
Data Link Control
Multiplexing
Switching
Medium Access Sublayer
Network Layer
Transmisi Data

## Slide 2: Outline
Konsep Komunikasi Data
Media & Periperal Komunikasi
Jaringan & Protokol Komunikasi
Perangkat Jaringan
Topologi Jaringan Komputer
Jenis Jaringan

## Slide 3: Konsep Komunikasi Data

## Slide 4: Konsep Komunikasi Data
Pengertian Komunikasi data
Pengiriman data menggunakan transmisi elektronik dari terminal/computer satu ke terminal lain/computer lain
Contoh terminal data (yang umum): printer, monitor PC, keyboard, scanner, dll.

## Slide 5: Konsep Komunikasi Data
Elemen Komunikasi data
Sumber Data
Media Transmisi
Penerima Data
Sumber Data
Media Transmisi
Penerima Data

## Slide 6: Konsep Komunikasi Data
Sumber data
Elemen yang bertugas mengirimkan informasi/data
  Contoh: telepon, fax, terminal,dll
Sumber Data dilengkapi oleh Transmitter
  Transmitter: mengubah/mengkodekan data yg akan dikirim.
Output Transmitter pada Sumber Data:
  pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, pulsa digital
  contoh Transmitter: modem

## Slide 7: Konsep Komunikasi Data
Media Transmisi
Media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data
Media Transmisi terdiri dari 2 katagori/jenis:
  media transmisi fisik
  media transmisi non fisik.
Media Transmisi Fisik
  contoh: kawat tembaga, kabel coaxial, kabel serat optic.
Media Transmisi Non Fisik
  contoh: gelombang elektromagnetik

## Slide 8: Konsep Komunikasi Data
Penerima Data
Elemen yang bertugas menerima informasi/data
Contoh: telepon, fax, terminal, dll.
Penerima Data dilengkapi oleh Receiver
Receiver : mengubah pengkodekan oleh transmitter supaya bisa dikenali oleh perangkat destination.

## Slide 9: Konsep Komunikasi Data
Penjabaran tiga elemen utama komunikasi data
Sumber
Media Transmisi
Penerima
Transmitter
Receiver

## Slide 10: Konsep Komunikasi Data
Sumber
Transmiter
System Tansmisi
Receiver
Penerima
Sumber Data
Tujuan Akhir
Sinyal Digital
Sinyal Digital
Sinyal
Analog
Sinyal
Analog
Sistem Transmisi; dapat berupa transmisi 1 atau 2 arah (sebagai media komunikasi)

## Slide 11: Konsep Komunikasi Data
Perangkat Terminal data (Data Terminal Equipment)
Implementasi Komunikasi Data saat ini:
  Reservasi Tiket secara online
  Mesin ATM pada perbankan
  Bank dengan sistem online
  Internet & E-mail
  Teleconference (audio/video)
  LAN / WAN / MAN
  GSM / CDMA
  GPS (Global Positioning System), dll

## Slide 12: Media & Periperal Komunikasi

## Slide 13: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi
Media untuk menghantarkan data/informasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
Menggunakan Kabel
Tanpa Kabel (Wireless)

## Slide 14: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi-> Kabel-> Twisted Pair (Untiran)
Kabel ini terbuat dari tembaga dimana beberapa pasang kabel diuntir dan dijadikan satu.
Ada 2 jenis twisted pair yaitu STP & UTP

## Slide 15: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi-> Kabel-> Coaxial
Pada jenis ini, kabel utama yang terbuat dari tembaga akan dikelilingi oleh anyaman halus kabel tembaga lainnya dan diantaranya terdapat isolasi

## Slide 16: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi-> Kabel-> Coaxial
Coaxial terdapat dua jenis yaitu Thicknet (ukuran besar) & Thinnet (ukuran kecil)

## Slide 17: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi-> Kabel-> Coaxial
Membutuhkan BNC Connector untuk menyambungkan kabel coaxial

## Slide 18: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi-> Kabel-> Fiber Optic
Fiber optic terdiri atas suatu gelas fiber yang sangat tipis dan dapat dipergunakan untuk menyalurkan data dalam jumlah dan kecepatan yang sangat tinggi

## Slide 19: Media & Pheriperal Komunikasi
Pilihan | Thinnet | Thicknet | Twisted | Fiber Optic
Biaya/Harga | Lebih mahal dari twisted | Lebih mahal dari thinnet | Paling murah | Paling mahal
Jangkauan | 185 meter | 500 meter | 100 meter | 2000 meter
Transmisi | 10 Mbps | 10 Mbps | 1 Gbps | >1 Gbps
Fleksibilitas | Cukup | Kurang | Paling | Tidak
Kemudahan Instalasi | Gampang | Gampang | Sangat Gampang | Sulit
Ketahanan terhadap interferensi | Baik | Baik | Rentan | Tidak terpengaruh interferensi
Perbandingan Media Transmisi Kabel

## Slide 20: Media & Pheriperal Komunikasi
Media Transmisi-> Tanpa Kabel (Wireless)
Tidak memerlukan koneksi fisik
Cocok untuk jarak jauh
Menggunakan gelombang elektromagnetik
Contoh peralatan dengan media transmisi tanpa kabel: telphone selular, radio, parabola, wireless adapter, bluetooth adapter, NIC wireless, dll.
NIC Wireless
Wi FI

## Slide 21: JARINGAN & Protokol Komunikasi

## Slide 22: Pengertian Jaringan (Network)
Sistem komputer yang saling berhubungan, telepon, atau perangkat lain yang dapat berkomunikasi dengan yang lain dan berbagi aplikasi dan data
(William,2010)
Berbagi informasi dan sumber daya di antara komputer yang berbeda telah menyebabkan sistem komputer yang terhubung
(Brookshear,2011)

## Slide 23: Keuntungan Jaringan (Network)
Berbagi perangkat periferal
Berbagi program dan data
Komunikasi yang lebih baik
Keamanan informasi
Akses ke database

## Slide 24: Protokol Komunikasi
Beragam komputer
Ingin berkomunikasi
HOW?

## Slide 25: Protokol Komunikasi
Perlu membuat aturan agar beragam peralatan dapat saling berkomunikasi.
  Sama seperti beragam bangsa perlu bahasa standar supaya dapat saling berkomunikasi
Aturan tersebut dikenal dengan nama protokol komunikasi.
Misalnya: bagaimana mengirim pesan, data, informasi dan fungsi lainnya dari pengirim ke penerima agar dapat diterima dengan benar

## Slide 26: Protokol Komunikasi
PROTOKOL
KOMUNIKASI

## Slide 27: Protokol Komunikasi
Protokol komunikasi yang paling umum digunakan adalah protokol TCP/IP
Dikembangkan oleh ARPA (Advance Research Project Agency) tahun 1969
Memiliki kemampuan:
  Menghubungkan berbagai jenis sistem operasi
  Mendukung komunikasi kecepatan tinggi
  Menangani jaringan yang komplek dan luas

## Slide 28: Protokol Komunikasi
Dalam internet, pesan dikirim melalui hirarki unit software yang melakukan tugas – tugas yang sesuai dengan yang harus dilakukan

## Slide 29: Protokol Komunikasi
TCP/IP atau Transmission Control Protocol/Internet Protocol, terdiri dari beberapa lapisan (layers) yang mempunyai tugas masing-masing
Application
Transport
Internet
Network Interface
Physical
Layers TCP/IP
Mengirim paket-paket data ke tujuan
Menyediakan akses aplikasi ke jaringan, ex: FTP, HTTP, dll
Memecah data menjadi paket-paket data &, memeriksa semua paket terkirim
Menentukan rute pengiriman paket
Menentukan karakteristik kabel yg digunakan, mentransfer, menentukan cara bit-bit dikodekan

## Slide 30: PERANGKAT jaringan

## Slide 31: Perangkat Jaringan
Beberapa perangkat jaringan yang sering digunakan antara lain:
NIC
Hub
Switch
Repeater
Router

## Slide 32: Perangkat Jaringan
Network Interface Card (NIC)
Network Interface Card (NIC) atau biasa disebut LAN card, digunakan sebagai piranti yang harus tersedia jika ingin menghubungkan komputer (PC) ke jaringan
Baik dengan menggunakan kabel maupun wireless (tanpa kabel)
NIC Wireless
NIC

## Slide 33: Perangkat Jaringan
Hub
Piranti yang mempunyai banyak port (multi port) sebagai pusat pada jaringan topologi bintang (star)
Hub aktif menghubungkan saluran antar server
Hub pasif berfungsi membagi saluran dari server ke beberapa saluran pada tiap komputer

## Slide 34: Perangkat Jaringan
Switch
Sama dengan Hub, namun memiliki perbedaan fungsi. Jika hub, informasi yang datang dikirimkan semua ke komputer (broadcast).
Switch memiliki fasilitas routing, sehingga informasi yang diterima hanya dikirimkan ke komputer tujuan

## Slide 35: Perangkat Jaringan
Router
Piranti yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (menghubungkan lebih dari satu LAN)

## Slide 36: Perangkat Jaringan
Repeater
Untuk mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal dari Server (pemancar)
Untuk memperjauh sinyal dari Server (pemancar)

## Slide 37: Topologi jaringan KOMPUTER

## Slide 38: Topologi Jaringan Komputer
Susunan jaringan komputer dapat diatur dalam berbagai bentuk yang disebut dengan topologi
Topologi dasar jaringan komputer :
  Bus network
  Ring network
  Star network

## Slide 39: Bus Network
Semua node dihubungkan ke kabel tunggal yang disebut “bus” yang mempunyai dua buah “endpoint”
Setiap perangkat komunikasi pada jaringan mengirimkan pesan elektronik ke perangkat lainnya

## Slide 40: Ring Network
Semua komputer dan perangkat komunikasi dihubungkan satu kesinambungan
Tidak terdapat endpoint

## Slide 41: Star Network
Semua komputer dan perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung ke server utama
Semua pesan elektronik dihubungkan melalui hub utama ke tujuan

## Slide 42: JENIS JARINGAN

## Slide 43: Jenis Jaringan
Jaringan yang terdiri dari gabungan perangkat komputer, media penyimpanan, dan perangkat komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang diberdasarkan jangkauan geografis dan tujuannya, yakni :
  Wide Area Network (WAN)
  Metropolitan Area Network (MAN)
  Local Area Network (LAN)
  Home Area Network (HAN)
  Personal Area Network (PAN)

## Slide 44: Jenis Jaringan
WAN
jaringan komunikasi yang mencakup wilayah geografis yang luas, seperti negara atau seluruh dunia
MAN
jaringan komunikasi yang mencakup wilayah kota atau daerah pinggiran kota
LAN
LAN menghubungkan komputer dan perangkat pada area geografis yang terbatas seperti perkantoran dalam satu gedung atau beberapa gedung yang berdekatan

## Slide 45: Jenis Jaringan
HAN
menggunakan kabel atau nirkabel untuk menghubungkan perangkat digital dalam wilayah rumah
PAN
  Berbeda dengan HAN, PAN tidak menggunakan kabel
  PAN atau wireless PAN menggunakan teknologi nirkabel jarak dekat untuk menghubungkan perangkat elektronik pribadi