## Slide 1
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
PDS
Computer Vision
@ P. Siagian
github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR
Komunikasi Data &&& Jaringan Komputer
Network Communication
Transmisi Data
Pengkodean Data
Teknik Komunikasi Data Digital
Data Link Control
Multiplexing
Switching
Medium Access Sublayer
Network Layer
Data Link Control

## Slide 2: Outlines
Jalur Konfigurasi ( Line Configuration )
Flow Control
Pengendalian Kesalahan ( Error Control )
Data Link Protocol

## Slide 3: Data Link Services
Connection-oriented services: memberikan pengiriman paket terurut bebas error
  setting-up koneksi: setting up variables dan alokasi buffer
  transfer paket: paket ‘dikemas’ dlm frame data link
  penutupan koneksi
Connectionless service
  acknowledged service
  unacknowledged service

## Slide 4: Kontrol Aliran
Menjamin pengiriman tidak membanjiri penerima
  Mencegah buffer overflow (kepenuhan)
Waktu Transmisi
  Waktu diambil untuk mengeluarkan semua bit ke dalam media transmisi
Waktu Propagasi
  Waktu sebuah bit menyelesaikan perjalanan di jalurnya

## Slide 5: Model Frame Transmisi

## Slide 6: Stop dan Wait
Source mengirimkan frame
Destination menerima frame dan mengirim kembali dengan acknowledgement
Source menunggu (wait) ACK sebelum mengirimkan frame berikutnya
Destination bisa menghentikan (stop) aliran dengan tidak mengirimkan ACK
Hal ini bisa bekerja dengan baik untuk beberapa frame yang besar

## Slide 7: Fragmentasi
Block data yang besar bisa dipisah kedalam frame-frame kecil
  Terbatasnya ukuran buffer
  Error bisa dideteksi lebih dini (ketika seluruh frame diterima)
  Ketika ada error, perlu mentransmisikan kembali frame-frame kecil
  Mencegah satu stasiun menggunakan media untuk jangka waktu yang lama
Stop dan wait menjadi inadequate

## Slide 8: Stop and Wait Link Utilization

## Slide 9: Sliding Windows Flow Control
Banyak frame bisa dalam kondisi transit
Receiver mempunyai lebar buffer W
Transmitter dapat mengirimkan sampai W frame tanpa ACK
Setiap frame diberi nomor
ACK mencakup nomor frame berikutnya yang diharapkan
Deretan nomor dikaitkan dengan ukuran field (k)
  Frame-frame diberi nomor modulo 2k

## Slide 10: Diagram Sliding Window

## Slide 11: Contoh Sliding Window

## Slide 12: Perbaikan Sliding Window
Receiver dapat menerima (acknowledge) frame tanpa persetujuan transmisi berikutnya (Receive Not Ready)
Harus mengirimkan sebuah “normal acknowledge” untuk memperbaiki pengiriman (resume)
Jika duplex, menggunakan “piggybacking”
  Jika tidak ada data untuk dikirmkan, menggunakan frame acknowledgement
  Jika ada data tetapi tidak ada acknowledgement untuk mengirim, mengirim lagi nomor acknowledgement terakhir, atau mengambil ACK valid flag (TCP)

## Slide 13: Automatic Repeat Request (ARQ)
Komunikasi Data

## Slide 14: 2. Automatic Repeat Request (ARQ)
Terdapat 3 versi dari ARQ, yaitu:
  Stop and wait ARQ
  Go Back N ARQ
  Selective Reject ARQ

## Slide 15: 1. Stop and Wait ARQ
Stasiun sumber mentransmisi suatu frame tunggal dan kemudian harus menunggu suatu acknowledgment (ACK) dalam periode tertentu. Tidak ada data lain dapat dikirim sampai balasan dari stasiun tujuan tiba pada stasiun sumber. Bila tidak ada balasan maka frame ditransmisi ulang. Bila error dideteksi oleh tujuan, maka frame tersebut dibuang dan mengirim suatu Negative Acknowledgment (NAK), yang menyebabkan sumber mentransmisi ulang frame yang rusak tersebut.

## Slide 16
Bila sinyal acknowledgment rusak pada waktu transmisi, kemudian sumber akan habis waktu dan mentransmisi ulang frame tersebut. Untuk mencegah hal ini, maka frame diberi label 0 atau 1 dan positive acknowledgment dengan bentuk ACK0 atau ACK1 : ACK0 mengakui menerima frame 1 dan mengindikasi bahwa receiver siap untuk frame 0. Sedangkan ACK1 mengakui menerima frame 0 dan mengindikasi bahwa receiver siap untuk frame 1.

## Slide 17: Stop dan Wait - Pros and Cons
Mudah
Tidak efisien

## Slide 18: 2. Go Back N (1)
Berdasarkan pada sliding window
Jika tidak ada error, ACK seperti biasanya dengan frame berikutnya diharapkan
Menggunakan window untuk mengontrol jumlah frame-frame yang tidak diketahui
Jika error, kirim balik dengan rejection
  Buang frame tsb dan semua frame yang akan tiba sampai frame yang salah diterima kembali dengan benar
  Transmitter harus go back dan mengirim ulang frame tsb dan semua frame yang berdekatan berikutnya

## Slide 19: Go Back N - Frame yang rusak
Receiver mendeteksi error didalam frame i
Receiver mengirimkan rejection-i
Transmitter mengambil rejection-i
Transmitter mengirim ulang frame i dan semua deretannya

## Slide 20: Go Back N - Frame hilang (1)
Frame i hilang
Transmitter mengirimkan i+1
Receiver mengambil frame i+1 keluar dari deretan
Receiver mengirimkan reject i
Transmitter go back ke frame i dan mengirim ulang

## Slide 21: Go Back N - Frame hilang (2)
Frame i hilang dan tidak ada frame tambahan yang telah dikirim
Receiver tidak mengambil apa-apa dan tidak mengirimkan acknowledgement maupun rejection
Transmitter menjalani time out dan mengirimkan frame acknowledgement dengan P bit diset ke 1
Receiver menginterpretasikan ini sebagai command dimana mengetahui nomor frame berikutnya yang diharapkan (frame i )
Transmitter kemudian mengirim ulang frame i

## Slide 22: Go Back N - Acknowledgement yang rusak
Receiver mengambil frame i dan mengirimkan acknowledgement (i+1) dimana ini hilang
Acknowledgement terakumulasi, sehingga acknowledgement berikutnya (i+n) bisa tiba sebelum transmitter terkena time out pada frame i
Jika transmitter terkena time out, akan mengirimkan acknowledgement dengan P bit diset seperti sebelumnya
Hal ini dapat diulang dalam sejumlah waktu sebelum suatu prosedur reset diinisialisasi

## Slide 23: Go Back N - Rejection Rusak
Seperti Frame hilang (2)

## Slide 24: Go Back N - Diagram

## Slide 25: 3. Selective Reject (1)
Disebut juga “selective retransmission”
Hanya frame-frame yang ditolak yang dikirim ulang
Frame-frame bagian deretannya diterima oleh receiver dan disimpan di buffer
Meminimalkan retransmission
Receiver harus mengelola buffer yang cukup besar
Login yang lebih kompleks didalam transmitter

## Slide 26: Selective Reject - Diagram

## Slide 27: Sejarah DLL Protocols
SDLC - Synchronous Data Link Control (IBM)
HDLC - High-level Data Link Control (ISO & CCITT)
ADCCP - Advanced Data Communications Control Protocol (ANSI)
LLC - Logical Link Control (IEEE 802.2)
ISO 33009, ISO 4335 Data Link Control

## Slide 28: High Level Data Link Control
HDLC
ISO 33009, ISO 4335

## Slide 29: Jenis Stasiun HDLC
Primary station
  Mengendalikan operasi hubungan(link)
  Frame-frame yang dibicarakan disebut “command”
  Mengelola logical link terpisah terhadap setiap secondary station
Secondary station
  Dibawah kendali primary station
  Frame-frame yang dibicarakan disebut “response”
Combined station
  Bisa mengenai command dan response

## Slide 30: Konfigurasi Hubungan HDLC
Unbalanced
  Satu stasiun primary dan satu atau lebih secondary
  Mampu mendukung full duplex dan half duplex
Balanced
  Dua combined stations
  Mendukung full duplex dan half duplex

## Slide 31: Konfigurasi HDLC
Primary
Secondary
Commands
Responses
Unbalanced Point-to-point link
Primary
Commands
Responses
Secondary
Secondary
Secondary
Unbalanced Multipoint link
Primary
Secondary
Commands
Responses
Balanced Point-to-point link between Combined Stations
Primary
Secondary
Commands
Responses

## Slide 32: Mode Transfer HDLC (1)
Normal Response Mode (NRM)
  Konfigurasi Unbalanced
  Primary mengawali transfer ke secondary
  Secondary hanya bisa mengirimkan data sebagai response kepada command dari primary
  Digunakan pada jalur multi-drop
  Host Komputer sebagai primary
  Terminal sebagai secondary

## Slide 33: Mode Transfer HDLC (2)
Asynchronous Balanced Mode (ABM)
  Konfigurasi Balanced
  Kedua station bisa mengawali pengiriman tanpa izin agar diterima
  Paling banyak digunakan
  Tidak ada “polling overhead”

## Slide 34: Mode Transfer HDLC (3)
Asynchronous Response Mode (ARM)
  Konfigurasi Unbalanced
  Secondary bisa mengawali pengiriman tanpa izin dari primary
  Primary bertanggung jawab terhadap jalur
  Jarang digunakan

## Slide 35: Struktur Frame
Transmisi Sinkron
Semua transmisi dalam frame
Format frame tunggal untuk semua pertukaran data dan control

## Slide 36: Diagram Struktur Frame

## Slide 37: Flag Fields
Menandai batas frame pada kedua ujung
01111110
Bisa close satu frame dan open yang lain
Receiver mencari deretan flag untuk sinkronisasi
Bit stuffing digunakan untuk mencegah kebingungan terhadap data yang mengandung 01111110
  0 disisipkan setelah setiap deretan lima buah bit 1
  Jika receiver mendeteksi lima buah bit 1 maka akan mengecek bit berikutnya
  Jika 0, maka dihapus
  Jika 1 dan bit ketujuh adalah 0, diterima sebagai flag
  Jika bit keenam dan ketujuh adalah 1, pengirim mengindikasikan abort (gagal)

## Slide 38: Bit Stuffing
Contoh dengan error yang mungkin

## Slide 39: Address Field
Memberi Identifikasi kepada secondary station yang telah atau akan menerima frame
Biasanya panjangnya 8 bit
Bisa lebih panjang lagi sampai kelipatan 7 bit
  LSB setiap octet mengindikasikan bahwa ini merupakan octet terakhir (1) atau bukan (0)
Semua bit satu (11111111) di-broadcast

## Slide 40: Control Field
Berbeda untuk jenis frame yang beda
  Information - data yang akan ditransmisikan ke user (next layer up)
    Flow dan error control piggybacked pada frame information
  Supervisory - ARQ ketika piggyback tidak digunakan
  Unnumbered - Link control tambahan
Satu atau dua bit pertama dari control field mengidentifikasikan jenis frame
Bit-bit sisanya dijelaskan nanti saja

## Slide 41: Diagram Control Field

## Slide 42: Bit Poll/Final
Digunakan bergantung pada context
Command frame
  P bit
  1 untuk solicit (poll) response dari peer
Response frame
  F bit
  1 mengindikasikan response untuk soliciting command

## Slide 43: Information Field
Hanya didalam information dan beberapa frame-frame tidak bernomor
Harus mengandung nomor integral dari octet
Panjang variabel

## Slide 44: Frame Check Sequence Field
FCS
Pendeteksian kesalahan
16 bit CRC
Optional 32 bit CRC

## Slide 45: Operasi HDLC
Pertukaran informasi, supervisory dan frame-frame tidak bernomor
Tiga fase
  Initialization
  Data transfer
  Disconnect

## Slide 46: Contoh Operasi (1)

## Slide 47: Contoh Operasi (2)

## Slide 48: Protokol DLC lain (LAPB,LAPD)
Link Access Procedure, Balanced (LAPB)
  Bagian dari X.25 (ITU-T)
  Subset dari HDLC - ABM
  Point to point link antara system dan packet switching network node
Link Access Procedure, D-Channel
  ISDN (ITU-D)
  ABM
  Selalu angka-angka deretan 7-bit (tidak ada 3-bit)
  16 bit address field mengandung dua sub-addresses
    Satu untuk device dan satu untuk user (next layer up)

## Slide 49: Protokol DLC lain (LLC)
Logical Link Control (LLC)
  IEEE 802
  Format frame yang berbeda
  Link control dipisah antara medium access layer (MAC) dan LLC (berada paling atas pada MAC)
  Tidak ada primary dan secondary - semua station adalah peer
  Dua alamat diperlukan
    Sender dan receiver
  Pendeteksian kesalahan pada MAC layer
    32 bit CRC
  Destination dan Source Access Points (DSAP, SSAP)

## Slide 50: Protocol DLC Lainnya (PPP)
PPP (Point-to-Point Link Protocol)
Layout frame utk PPP:
Flag
flag
Address
Control
Information
CRC
Protocol
01111110
01111110
1111111
00000011
Unnumbered frame
Specifies what kind of packet is contained in the payload, e.g., LCP, NCP, IP, OSI CLNP, IPX
All stations are to
accept the frame

## Slide 51: Protokol DLC lain (Frame Relay) (1)
Kemampuan Streamlined melalui jaringan packet switched kecepatan tinggi
Digunakan sebagai tempat X.25
Menggunakan Link Access Procedure for Frame-Mode Bearer Services (LAPF)
Dua protokol
  Control - mirip dengan HDLC
  Core - subset dari control

## Slide 52: Protokol DLC lain (Frame Relay) (2)
ABM
Angka-angka deretan 7-bit
16 bit CRC
2, 3 atau 4 octet address field
  Data link connection identifier (DLCI)
  Mengidentifikasi logical connection
Lebih banyak pada frame relay terakhir

## Slide 53: Protokol DLC lain (ATM)
Asynchronous Transfer Mode
Kemampuan Streamlined melampaui jaringan kecepatan tinggi
Tidak didasarkan pada HDLC
Format frame disebut “cell”
Fixed 53 octet (424 bit)
Detilnya nanti dulu