## Slide 1
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
PDS
Computer Vision
@ P. Siagian
github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR
Komunikasi Data &&& Jaringan Komputer
Network Communication
Transmisi Data
Pengkodean Data
Teknik Komunikasi Data Digital
Data Link Control
Multiplexing
Switching
Medium Access Sublayer
Network Layer
TEKNIK KOMUNIKASI DATA DIGITAL

## Slide 2: Teknik komunikasi data digital
2. Serial Transmission
antara pengirim dan penerima dihubungkan hanya oleh 1 jalur transmisi untuk pengiriman jarak jauh
Contoh : keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN, MAN, WAN
Pengirim
Penerima

## Slide 3: Lebih unggul mana?
Masing-masing punya keunggulan
Paralel :
Cepat, karena beberapa bit dapat dikirim bersamaan melalui jalur yang berbeda. Tetapi sangat mahal, sehingga hanya untuk pengiriman jarak pendek
Serial :
Lambat tetapi murah, sehingga dikembangkan lebih lanjut

## Slide 4: Serial transmission
1. Asynchronous
  Tidak perlu sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima
  Strategi dari metode ini yaitu mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putus.
  Melainkan data ditransmisi per karakter pada suatu waktu, dimana tiap karakter adalah 5 sampai 8 bit panjangnya.

## Slide 5
Timing atau synchronisasi harus dipertahankan antara tiap karakter.
Receiver mempunyai kesempatan untuk men-synchron-kan awal dari tiap karakter baru.
Asynchronous sering disebut juga sebagai Asynchronous Transfer Mode (ATM).
Contoh: modem, mesin fax, TCP/IP, mail, buletin board, RS-232, com #, USB,dll

## Slide 6
untuk setiap data yang dikirim terdiri :
a. start bit : 1 buah bit, bit 0
sebagai tanda dimulainya pengiriman 1 buah data
b. bit-bit data
jumlahnya tergantung sistem yang digunakan
c. bit paritas : 1 buah bit,
- digunakan sebagai error detection
- paritas ganjil atau genap
d. stop bit : 1 buah bit, bit 1
sebagai tanda berakhirnya pengiriman 1 buah data

## Slide 7
Keuntungan Komunikasi asynchronous adalah:
  Sederhana dan murah tetapi memerlukan tambahan 2 sampai 3 bit per karakter untuk synchronisasi.
  Persentase tambahan dapat dikurang dengan mengirim blok-blok bit yang besar antara start dan stop bit, tetapi akan memperbesar kumulatif timing error.

## Slide 8: Serial Transmission
2. Synchronous
proses pengirim dan penerima diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim denan baik.
umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam mengirimkan sinyal.
waktu ini diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut clock .
dengan kata lain synchronous adalah sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan, berkelanjutan dan dapat diprediksi.
contoh: chating , Ethernet

## Slide 9
perlu sinkronisasi clock pengirim dan penerima, alatnya : bit-bit sinkronisasi
data dan bit-bit tambahan dikirimkan dalam frame-frame dan dipisahkan sesuai jenisnya

## Slide 10
Dengan transmisi synchronous, ada level lain dari synchronisasi yang perlu agar receiver dapat menentukan awal dan akhir dari suatu blok data.
Untuk itu, tiap blok dimulai dengan suatu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postamble bit. P
ola-pola ini adalah kontrol informasi.
Frame adalah data plus kontrol informasi.

## Slide 11
Format yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya, yaitu :
  Transmisi character-oriented merupakan blok data diperlakukan sebagai rangkaian karakter-karakter (biasanya 8 bit karakter) dan semua kontrol informasi dalam bentuk karakter.
  Transmisi bit-oriented yaitu blok data diperlakukan sebagai serangkaian bit-bit dan kontrol informasi dalam bentuk 8 bit karakter.

## Slide 12
Keuntungan transmisi synchronous :
  Efisien dalam ukuran blok data, sedangkan transmisi asynchronous memerlukan 20% atau lebih tambahan ukuran.
  Kontrol informasi kurang dari 100 bit.

## Slide 13: Contoh alat
Sinkon . Asinkron

## Slide 14
Perbedaan antara synchronous dengan asynchronous yang terutama tergantung dari ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antar pengguna komunikasi tersebut.

## Slide 15
Keuntungan dari Komunikasi Digital :
  Error hampir selalu dapat dikoreksi.
  Mudah menampilkan sinyal, seperti encryption.
  Range dinamis yang lebih besar (perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi) dapat dimungkinkan.
  Sistem komunikasi digital juga memiliki kualitas data yang baik, karena dapat dilakukan pengecekan kesalahan dalam transmisi datanya.

## Slide 16
Sedangkan kerugian dari komunikasi digital :
  Biasanya memerlukan badwidth yang lebih besar.
  Memerlukan sinkronisasi.
Review

## Slide 17: Transmisi Asinkron dan Sinkron
Masalah waktu membutuhkan mekanisme untuk menyamakan antara transmiter dan receiver
Dua salusi
  Asinkronisasi
  Sinkronisasi

## Slide 18: Asinkron
Data ditransmisikan dalam karakter setiap waktu
  5 to 8 bits
Timing (waktu) hanya memerlukan pertahanan dalam tiap karakter
Sinkronisasi ulang tiap karakter

## Slide 19: Asinkron diagram

## Slide 20: Asinkron
Pada aliran yang tetap, interval diantara karakter adalah sama (panjang elemen stop)
Dalam keadaan tidak lancar,receiver mengecek untuk transisi 1 ke 0
Saat 7 interval sample berikutnya (panjang karakter)
Melihat untuk 1 ke 0 untuk karakter berikutnya
Simple
Murah
Overhead pada 2 atau 3 bit per karakter (~20%)
Baik untuk data dengan jarak yang panjang (keyboard)

## Slide 21: Sinkron-level bit
Block pada transmisi data tanpa start atau stop bits
Clock harus sama (sinkron)
Dapat menggunakan jalur clock yang terpisah
  Baik untuk jarak dekat
  Perusakan subjek
Meletakkan sinyal clock dalam data
  Encoding Manchester
  Menemukan kembali carrier (pada modulasi digital)

## Slide 22: Sinkron-level block
Membutuhkan petunjuk saat start dan end pada block
Menggunakan preamble dan postamble
Yaitu series pada karakter SYN (hex 16)
Yaitu block pada 11111111 patterns ending dalam 11111110
Lebih efisien (Overhead lebih kecil) daripada asinkron

## Slide 23: Sinkron (diagram)

## Slide 24: Tipe-tipe error
Error terjadi ketika ada perubahan diantara transmitter dan receiver
Error single bit
  Diantara satu bit
  Bit yang berdekatan tidak efektif
  White noise
Burst errors
Panjang B
Impulse noise
Memudar dalam wireless
Efek lebih besar saat kecepatan data tinggi

## Slide 25: Proses Pendeteksian Error

## Slide 26: Pendeteksian Error
Bit tambahan yang dibuat oleh transmitter untuk mendeteksi error code
Parity
Nilai dari Parity bit merupakan karakter even (even parity) atau odd (odd parity) dalam satu angka
Even number dari bit error berarti tidak terdeteksi

## Slide 27: Cyclic Redundancy Check
Untuk block pada transmitter k bit transmitter membangkitkan n bit sequence
Transmit k+n bits yang tepat membagi menjadi beberapa angka
Receiver membagi frame dengan angka
  Jika tidak ada peringatan, diasumsikan tidak ada error
Untuk materi, lihat Stallings bab 6

## Slide 28: Koreksi Error
Koreksi pada pendeteksian error memerlukan block data yang dikirimkan kembali (lihat bab 7)
Tidak ada yang tepat untuk aplikasi wireless
  Kecepartan bit error tinggi
    Lebih banyak pengiriman ulang
Waktu tunggu perambatan lebih lama dibandingkan pengiriman frame
Diperlukan koreksi error untuk penerimaan bit dalam basic

## Slide 29: Diagram Proses Koreksi Error

## Slide 30: Proses Koreksi Error
Tiap k bit block mapped untuk n bit block (n>k)
  Codeword
  Forward error correction (FEC) encoder
Codeword dikirim
Diterima bit string yang sama untuk pengiriman tetapi masih ada error
Diterima codeword lalu dirubah ke FEC decoder
  Jika ada error, dikeluarkan data block original
  Beberapa error dapat dideteksi dan dikoreksi
  Beberapa error dapat dideteksi tetapi tidak dapat dikoreksi
  Beberapa error tidak dapat dideteksi
    Hasil yang tidak dikoreksi dari FEC

## Slide 31: Bekerja pada Koreksi Error
Membuat redundancy untuk pengiriman pesan
Dapat menarik kesimpulan pada level kecepatan error
E.g. koreksi code block error
  Secara umum membuat (n – k ) bits menjadi end pada block
    Meberikan n bit block (codeword)
    Semua original k bits termasuk dalam codeword
  Beberapa pemetaan FEC k bit input kedalam n bit codeword seperti original k bits tidak terlihat
Kembali untuk materilihat bab 6

## Slide 32: Konfigurasi Saluran
Topology
  Fisik menyusun stasiun dalam media
  Point to point
  Multi point
    Komputer dan terminals, local area network
Half duplex
  Hanya satu stasiun yang mungkin dikirimkan dalam satu waktu
  Membutuhkan satu data path
Full duplex
  Simultan antara dua stasiun saat pengiriman dan penerimaan
  Membutuhkan dua data paths (atau echo canceling)

## Slide 33: Konfigurasi Tradisional

## Slide 34: Interfacing
Peralatan pemrosesan data (atau perlengkapan terminal data, DTE) tidak selalu termasuk fasilitas pengiriman data
Dibutuhkan interface yang disebut data circuit terminating equipment (DCE)
  e.g. modem, NIC
Pengiriman DCE bit dalam media
Komunikasi data DCE kontrol info dengan DTE
  Dilakukan pertukaran circuit
  Dibutuhkan standar interface yang bersih

## Slide 35: Interfacing Komunikasi Data

## Slide 36: Karakteristik Interface
Mechanical
  Connection plugs
Electrical
  Voltage, timing, encoding
Fungsi
  Data, control, timing, grounding
Procedur
  Sequence of events

## Slide 37: V.24/EIA-232-F
ITU-T v.24
Hanya fungsi yang spesifik dan prosedur
  Referensi standar lain untuk electrical dan mechanical
EIA-232-F (USA)
  RS-232
  Mechanical ISO 2110
  Electrical v.28
  Functional v.24
  Procedural v.24

## Slide 38: Spesifikasi Mechanical

## Slide 39: Spesifikasi Electrical
Sinyal digital
Hasil penerjemahan sebagai data atau control, bergantung dalam circuit
Lebih dari -3v adalah binary 1, lebih dari +3v adalahbinary 0 (NRZ-L)
Kecepatan Signal < 20kbps
Jarak<15m
Untuk control, lebih dari -3v adalah off, +3v adalah on

## Slide 40: Spesifikasi Fungsi
Kategori grup circuit
  Data
  Control
  Timing
  Ground
Satu circuit dalam tiap arah
  Full duplex
Dua circuit data kedua
  Mengijinkan halt atau flow control dalam operasi half duplex
(Lihat tabel dalam Stallings bab 6)

## Slide 41: Local dan Remote Loopback

## Slide 42: Spesifikasi Prosedur
E.g. Asynchronous private line modem
Ketika diputar menyala dan siap, modem (DCE) menyatakan DCE siap
Ketika DTE siap mengirimkan data, menyatakan permintaan untuk dikirim
  Mode penerimaan dihambat juga dalam half duplex
Modem merespon ketika siap oleh pernyataan Clear to send
DTE mengirimkan data
Ketika data datang, local modem menyatakan Receive Line Signal Detector dan mengantarkan data

## Slide 43: Dial Up Operation (1)

## Slide 44: Dial Up Operation (2)

## Slide 45: Dial Up Operation (3)

## Slide 46: Null Modem

## Slide 47: Diagram interface fisik ISDN

## Slide 48: Interface fisik ISDN
Konneksi antara perlengkapan terminal (c.f. DTE) dan perlengkapan jaringan terminating (c.f. DCE)
ISO 8877
Kables terminal dalam matching dengan 8 kontak
Pengiriman/ penerimaanmembawa kedua data dan kontrol

## Slide 49: Spesifikasi Electrical ISDN
Balanced transmission
  Carried dalam dua lines, e.g. twisted pair
  Signals seperti currents down one conductor dan yang lain naik
  Signaling yang berbeda
  Mengandalkan hasil dalam direction pada tegangan
  Banyak toleransi noise dan generates less
  (tidak balanced, e.g. RS-232 digunakan jalur single signal dan ground)
  Mengandalkan data encoding dalam kecepatan data
  Kecepatan dasar 192kbps menggunakan pseudoternary
  Kecepatan primer menggunakan alternative mark inversion (AMI) and B8ZS or HDB3

## Slide 50: Foreground Reading
Stallings bab 6
Web pages from ITU-T on v. specification
Web pages on ISDN